Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Новосибирской области

«Сибирский геофизический колледж»

Варианты домашней контрольной работы

для студентов заочного отделения

МДК 01.01 Аппаратура геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых

Раздел 1 Геодезия и дистанционное зондирование

Специальность: 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых

2019

| Одобрены Предметно - цикловой комиссией геотехнологических дисциплин (отделение геофизики) Протокол № 1 от 27.08.2019 г. Председатель _______ В.З. Кокшаров Составитель: Кудрявцева А.С. | Составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.11 Геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых зам. директора по учебно - производственной работе ________________Е.В. Неволина Протокол Методического совета № 1 от 27.08.2019 года |
| --- | --- |

Методические указания

Контрольная работа разработана для студентов заочного отделения специальности 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых.

Контрольная работа включает в себя вариант, состоящий из 6 заданий. Задания № 1 – № 3 направлены на проверку знаний обучающихся, задания № 4 - № 6 направлены на проверку практических заданий. Выбор варианта контрольной работы осуществляется по последней цифре шифра (номера зачетной книжки). Если последняя цифра шифра (зачетной книжки) «0», то выбирается вариант по двум последним цифрам, например, последние цифры зачетной книжки – 10, значит вариант «10».

Задания контрольной работы проверяют знания:

- действующих стандартов на карты, планы и схемы

- состава и технологии геодезических и маркшейдерских работ;

- видов и сущности топографических съемок и содержания маркшейдерского дела;

- геометрии недр;

Практическая часть заданий проверяет умения:

- вычерчивания планов, схем, карты;

- использовать приборы и инструменты для выполнения геодезических и маркшейдерских работ;

- читать геологические и топографические карты;

- описывать характерные формы рельефа.

В процессе лабораторно – экзаменационной сессии проверяется практический опыт выполнения полевых и простейших маркшейдерских работ.

Способы оформления контрольной работы

Контрольная работа должна быть оформлена в ученической тетради с полями для замечаний (4-5см), четким разборчивым почерком; в конце оставляется три листа для рецензии преподавателей.

Контрольная  работа также может  быть выполнена любым печатным способом на одной стороне листа бумаги формата А4 через 1.5 интервала. Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта 14 (не менее 12). Размеры полей: левое – 20 мм, правое-10мм, верхнее и нижнее - 20 мм.

Страницы контрольной работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. «Титульный лист», «содержание» включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на них не проставляют. С прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, полужирным шрифтом печатаются по центру следующие заголовки: содержание, список используемых источников.

Рисунки и таблицы следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей странице.

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией (допускается нумеровать рисунки в пределах раздела). Слово «Рисунок» и наименование располагают посередине строки следующим образом: Рисунок 1 – Схема детали. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. В конце заголовков таблиц точки не ставят. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией (допускается нумеровать таблицы в пределах раздела). Допускается применять размер шрифта в таблице меньше, чем в тексте. Ссылки на используемые источники следует приводить в квадратных скобках.

Последовательность оформления контрольной работы:

- пишется номер вопроса и текст вопроса полностью, без сокращений;

- пишется ответ на вопрос, вывод, приводятся документы, схемы, таблицы;

- приводятся решения задач и ситуаций с выводами;

- в конце приводится список используемых  источников в соответствии с требованиями;

- ставится дата выполнения работы и подпись студента;

- оставляются чистые листы для рецензий преподавателей.

После ответов на вопросы приводиться перечень используемых источников, который оформляется по следующим принципам:

- в начале указываются федеральные Законы, Постановления Правительства, стандарты, справочники, основная и дополнительная литература; все источники нумеруются по порядку;

- в списке литературы указываются фамилия и инициалы авторов, полное наименование без кавычек, место издания, издательство, год издания.

В конце работы ставиться подпись студента и дата выполнения работы. Работа предоставляется на заочное отделение образовательного учреждения (ГБПОУ НСО «СГФК») в установленные графиком сроки или в сроки согласованными по личному заявлению.

Титульный лист оформляется двумя способами:

- для работы, составленной в тетради (приложение 1);

- для работы, выполненной печатным способом (приложение 2)

Работа оценивается «зачет» или «незачет». Студент, получивший работу с оценкой «зачет», внимательно знакомиться с рецензиями и, с учетом замечаний преподавателя (ей), дорабатывает отдельные вопросы с целью углубления знаний. Работа с оценкой «незачет» выполняется заново.

Выбор варианта контрольной работы

Контрольная работа выполняется по варианту, который определяется по последней цифре  шифра студента (номер зачетной книжки). Если последняя цифра шифра (зачетной книжки) «0», то выбирается вариант по двум последним цифрам, например, последние цифры зачетной книжки – 10, значит вариант «10».

ВАРИАНТ № 1

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

геодезия, меридиан, магнитный азимут, полигонометрия.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для линейных измерений.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:10000 | 62,5 |  |
| 2 | 1:500000 | 15,4 |  |
| 3 | 1:25000 |  | 567,5 |
| 4 | 1:1000 |  | 10,5 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:1 000 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 5 | -4 |
| Т2 | 3 | 7 |
| Т3 | -4 | 6 |
| Т4 | -2 | -3 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 2

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Топография, высотная система координат, долгота, нивелирование.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для угловых измерений.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:50000 | 8,7 |  |
| 2 | 1:2000 | 5,6 |  |
| 3 | 1:5000 |  | 71 |
| 4 | 1:100000 |  | 3890 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:500 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 6 | -4 |
| Т2 | 4 | 5 |
| Т3 | -5,5 | 4 |
| Т4 | -2 | -5 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 3

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Плановая система координат, широта, истинный азимут, дирекционный угол.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для измерений превышений.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:25000 | 28,1 |  |
| 2 | 1:2000 | 34,5 |  |
| 3 | 1:20000 |  | 324 |
| 4 | 1:10000 |  | 125 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:5 000 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 4 | -4 |
| Т2 | 3 | 6,5 |
| Т3 | -4,5 | 5 |
| Т4 | -3 | -5 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 4

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Азимут, румб, высота сечения рельефа, высотная плановая сеть.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для аэрофотосъемок.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:50000 | 11,8 |  |
| 2 | 1:2000 | 7,2 |  |
| 3 | 1:500 |  | 8,8 |
| 4 | 1:10000 |  | 157 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:25 000 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 2,5 | -7 |
| Т2 | 8 | 6,5 |
| Т3 | -3 | 2 |
| Т4 | -3 | -7 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 5

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Параллель, прямоугольные координаты, триангуляция, геодезическая плановая сеть.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для линейных измерений.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:5000 | 11,8 |  |
| 2 | 1:2000 | 24,7 |  |
| 3 | 1:1000 |  | 42,5 |
| 4 | 1:25000 |  | 160 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:10 000 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 3 | -5 |
| Т2 | 2 | 6 |
| Т3 | -3,5 | 2 |
| Т4 | -5 | -6,5 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 6

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Масштаб, горизонталь, географические координаты, трилатерация.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для угловых измерений.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:500 | 43,2 |  |
| 2 | 1:500000 | 4,7 |  |
| 3 | 1:10000 |  | 578 |
| 4 | 1:5000 |  | 308,5 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:2 000 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 8 | -5 |
| Т2 | 2.5 | 6 |
| Т3 | -3,5 | 2 |
| Т4 | -5 | -6,5 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 7

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Топография, меридиан, магнитный азимут, высотная система координат.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для измерений превышений.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:25000 | 22,7 |  |
| 2 | 1:1000 | 10,5 |  |
| 3 | 1:50000 |  | 435 |
| 4 | 1:2000 |  | 11,2 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:20 000 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 3 | -2 |
| Т2 | 3.5 | 6 |
| Т3 | -5 | 4 |
| Т4 | -5 | -6,5 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 8

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Геодезия, долгота, истинный азимут, полигонометрия.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для аэрофотосъемок.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:5000 | 14,2 |  |
| 2 | 1:100000 | 38,9 |  |
| 3 | 1:25000 |  | 702,5 |
| 4 | 1:2000 |  | 69 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:1 000 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 7 | -4 |
| Т2 | 5 | 8 |
| Т3 | -2 | 3,5 |
| Т4 | -3 | -4,5 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 9

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Плановая система координат, широта, дирекционный угол, нивелирование.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для линейных измерений.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:20000 | 16,2 |  |
| 2 | 1:10000 | 12,5 |  |
| 3 | 1:50000 |  | 590 |
| 4 | 1:2000 |  | 14,4 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:10 000 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 4 | -4 |
| Т2 | 7 | 1 |
| Т3 | -5 | 3,5 |
| Т4 | -4 | -6 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 10

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Азимут, румб, высотная плановая сеть, высота сечения рельефа.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для угловых измерений.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:500 | 17,6 |  |
| 2 | 1:10000 | 15,7 |  |
| 3 | 1:5000 |  | 59 |
| 4 | 1:2000 |  | 49,4 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:5 000 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 2 | -5 |
| Т2 | 4 | 6 |
| Т3 | -6,5 | 5 |
| Т4 | -2 | -7,5 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 11

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Параллель, горизонталь, прямоугольные координаты, трилатерация.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для измерений превышений.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:1000 | 42,5 |  |
| 2 | 1:25000 | 6,4 |  |
| 3 | 1:500 |  | 21,6 |
| 4 | 1:500000 |  | 2350 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:500 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 8,5 | -5 |
| Т2 | 6 | 6 |
| Т3 | -2 | 4,5 |
| Т4 | -3,5 | -3 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 12

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Масштаб, географические координаты, триангуляция, геодезическая плановая сеть.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для аэрофотосъемок.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:10000 | 57,8 |  |
| 2 | 1:5000 | 61,7 |  |
| 3 | 1:10000 |  | 625 |
| 4 | 1:500000 |  | 7700 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:25 000 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 4 | -3 |
| Т2 | 6 | 7 |
| Т3 | -4 | 5,5 |
| Т4 | -2,5 | -3 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 13

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Меридиан, магнитный азимут, полигонометрия, топография.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для линейных измерений.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:1000 | 10,5 |  |
| 2 | 1:2000 | 5,6 |  |
| 3 | 1:100000 |  | 3890 |
| 4 | 1:2000 |  | 69 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:500 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 6 | -4 |
| Т2 | 4 | 5 |
| Т3 | -5,5 | 4 |
| Т4 | -2 | -5 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 14

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Геодезия, высотная система координат, долгота, истинный азимут.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для угловых измерений.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:10000 | 12,5 |  |
| 2 | 1:2000 | 7,2 |  |
| 3 | 1:10000 |  | 157 |
| 4 | 1:2000 |  | 49,4 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:25 000 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 2,5 | -7 |
| Т2 | 8 | 6,5 |
| Т3 | -3 | 2 |
| Т4 | -3 | -7 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 15

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Азимут, плановая система координат, нивелирование, плановая высотная сеть.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для измерения превышений.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:25000 | 6,4 |  |
| 2 | 1:500000 | 4,7 |  |
| 3 | 1:5000 |  | 308,5 |
| 4 | 1:10000 |  | 625 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:2 000 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 8 | -5 |
| Т2 | 2.5 | 6 |
| Т3 | -3,5 | 2 |
| Т4 | -5 | -6,5 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 16

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Широта, румб, дирекционный угол, высота сечения рельефа.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для аэрофотосъемок.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:25000 | 22,7 |  |
| 2 | 1:50000 | 8,7 |  |
| 3 | 1:5000 |  | 71 |
| 4 | 1:25000 |  | 702,5 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:1 000 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 7 | -4 |
| Т2 | 5 | 8 |
| Т3 | -2 | 3,5 |
| Т4 | -3 | -4,5 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 17

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Параллель, горизонталь, прямоугольные координаты, трилатерация.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для линейных измерений.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:20000 | 16,2 |  |
| 2 | 1:50000 | 11,8 |  |
| 3 | 1:500 |  | 8,8 |
| 4 | 1:5000 |  | 59 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:5 000 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 2 | -5 |
| Т2 | 4 | 6 |
| Т3 | -6,5 | 5 |
| Т4 | -2 | -7,5 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 18

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Меридиан, масштаб, географические координаты, триангуляция.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для угловых измерений.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:1000 | 42,5 |  |
| 2 | 1:500 | 43,2 |  |
| 3 | 1:10000 |  | 578 |
| 4 | 1:500000 |  | 7700 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:25 000 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 4 | -3 |
| Т2 | 6 | 7 |
| Т3 | -4 | 5,5 |
| Т4 | -2,5 | -3 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 19

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Топография, магнитный азимут, полигонометрия, геодезическая плановая сеть.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для измерения превышений.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:1000 | 10,5 |  |
| 2 | 1:2000 | 5,6 |  |
| 3 | 1:100000 |  | 3890 |
| 4 | 1:2000 |  | 69 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:1 000 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 5 | -4 |
| Т2 | 3 | 7 |
| Т3 | -4 | 6 |
| Т4 | -2 | -3 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 20

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Геодезия, плановая система координат, истинный азимут, нивелирование.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для аэрофотосъемок.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:10000 | 12,5 |  |
| 2 | 1:2000 | 7,2 |  |
| 3 | 1:10000 |  | 157 |
| 4 | 1:2000 |  | 49,4 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:5 000 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 4 | -4 |
| Т2 | 3 | 6,5 |
| Т3 | -4,5 | 5 |
| Т4 | -3 | -5 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 21

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Плановая система координат, долгота, румб, высотная плановая сеть.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для линейных измерений.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:25000 | 6,4 |  |
| 2 | 1:500000 | 4,7 |  |
| 3 | 1:5000 |  | 308,5 |
| 4 | 1:10000 |  | 578 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:10 000 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 3 | -5 |
| Т2 | 2 | 6 |
| Т3 | -3,5 | 2 |
| Т4 | -5 | -6,5 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 22

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Азимут, дирекционный угол, высота сечения рельефа, трилатерация.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для угловых измерений.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:10000 | 62,5 |  |
| 2 | 1:500000 | 15,4 |  |
| 3 | 1:25000 |  | 567,5 |
| 4 | 1:1000 |  | 10,5 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:20 000 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 3 | -2 |
| Т2 | 3.5 | 6 |
| Т3 | -5 | 4 |
| Т4 | -5 | -6,5 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 23

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Широта, горизонталь, прямоугольные координаты, триангуляция.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для измерения превышений.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:2000 | 5,6 |  |
| 2 | 1:5000 | 14,2 |  |
| 3 | 1:100000 |  | 3890 |
| 4 | 1:25000 |  | 702,5 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:10 000 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 4 | -4 |
| Т2 | 7 | 1 |
| Т3 | -5 | 3,5 |
| Т4 | -4 | -6 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

ВАРИАНТ № 24

Задание № 1 Дать определения следующим терминам

Параллель, масштаб, географические координаты, полигонометрия.

Задание № 2 Перечислить виды, классификации, формы, разновидности

- Формы рельефа

- Масштабы

- Виды съемок

- Координаты

- Геодезические сети

Задание № 3 Привести примеры геодезического оборудования для аэрофотосъемок.

Задание № 4 Вычислите длину:

4.1 линии на местности (Sm), для данных, приведенных в таблице 1;

4.2 отрезка на плане, для данных, приведенных в таблице 1

Результаты вычислений запишите в соответствующую графу таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:20000 | 16,2 |  |
| 2 | 1:10000 | 12,5 |  |
| 3 | 1:50000 |  | 590 |
| 4 | 1:2000 |  | 14,4 |

Задание № 5 На координатной плоскости построить четырехугольник (полигон), по заданным координатам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| М 1:500 | Y | Х |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 8,5 | -5 |
| Т2 | 6 | 6 |
| Т3 | -2 | 4,5 |
| Т4 | -3,5 | -3 |

Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отсчеты до 5˝. Выписать результаты измерения на составленную Вами схему полигона.

Теоретическая сумма углов ∑ В0 = 360˚.

Вычислить практическую сумму измеренных углов и определить угловую невязку (Fв).

∑В1=В1+В2…+В4,

– если практическая сумма углов больше теоретической суммы углов, то

∑В1-В0 = Fв;

– если практическая сумма углов меньше теоретической суммы углов, то

∑ В0-В1 = Fв.

Приводим практическую сумму углов геометрической фигуры к теоретической сумме углов, путем распределения полученной разности прямо пропорционально по всем углам, математическим способом.

Задание № 6 Перечислить и схематично отобразить 4 группы условных знаков для топографических карт.

Приложение 1

Оформление титульного листа домашней контрольной работы, выполненной в тетради

Приложение  2

Оформление титульного листа домашней контрольной работы, выполненной печатным способом на формате А4

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Новосибирской области

«Сибирский геофизический колледж»

Заочное отделение

Домашняя контрольная работа

| По дисциплине (ПМ, МДК, разделу МДК) | МДК 01.01 Аппаратура геофизических методов, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, раздел 1 Геодезия и дистанционное зондирование |
| --- | --- |
|  | указать наименование |

| Выполнил |  |
| --- | --- |
| студент группы | ГФ-19з |
| специальности | 21.02.11 |
|  | код |
| Геофизические методы поисков и разведки |
| месторождений полезных ископаемых |
|  | наименование |
| дата выполнения |  |
| подпись студента |  |
| дата поступления работы на заочное |
| отделение |
| Оценка (зачтено/незачтено) |  |
| Ф.И.О. преподавателя |  |
| дата проверки |  |
| подпись преподавателя |  |

2019

# Text boxes

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение  Новосибирской области

«Сибирский геофизический колледж»

Заочное отделение

Домашняя контрольная работа

| По дисциплине (ПМ, МДК, разделу МДК) |
| --- |
| МДК 01.01 Аппаратура геофизических методов, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, раздел 1 Геодезия и дистанционное зондирование |
| (указать номер, наименование) |
| Студента группы | ГФ-19з | курса | 1 |
| Ф.И.О. (полностью) |  |
| Шифр |  |  |  |
| Специальность | 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений |
| полезных ископаемых |
| указать код и наименование специальности |
| Дата выполнения работы |  |  |
| Дата поступления работы на заочное отделение |  |  |
| Оценка (зачтено/незачтено): _____________ Дата проверки ____________ Ф.И.О. преподавателя__________________ |