Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Новосибирской области

«Сибирский геофизический колледж»

Варианты домашней контрольной работы

для студентов заочного отделения

ПМ. 01 Ведение технологических процессов буровых работ

МДК 01.01 Основы технологии буровых работ

раздел 3 Бурение скважин на твердые полезные ископаемые

Специальность: 21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых

2019

Методические указания

Контрольная работа разработана для студентов заочного отделения специальности 21.02.12. Технологи и техника разведки месторождений полезных ископаемых.

Контрольная работа включает в себя два теоретических вопроса и решение задачи (условия задачи определяются исходя из последней цифры номера зачетной книжки (шифра студента).

Способы оформления контрольной работы

Контрольная работа должна быть оформлена в ученической тетради с полями для замечаний (4-5см), четким разборчивым почерком; в конце оставляется три листа для рецензии преподавателей.

Контрольная  работа также может  быть выполнена любым печатным способом на одной стороне листа бумаги формата А4 через 1.5 интервала. Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта 14 (не менее 12). Размеры полей: левое – 20 мм, правое-10мм, верхнее и нижнее - 20 мм.

Страницы контрольной работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. «Титульный лист», «содержание» включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на них не проставляют. С прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, полужирным шрифтом печатаются по центру следующие заголовки: содержание, список используемых источников.

Рисунки и таблицы следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей странице.

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией (допускается нумеровать рисунки в пределах раздела). Слово «Рисунок» и наименование располагают посередине строки следующим образом: Рисунок 1 – Схема детали. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. В конце заголовков таблиц точки не ставят. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией (допускается нумеровать таблицы в пределах раздела). Допускается применять размер шрифта в таблице меньше, чем в тексте. Ссылки на используемые источники следует приводить в квадратных скобках.

Последовательность оформления контрольной работы:

- пишется номер вопроса и текст вопроса полностью, без сокращений;

- пишется ответ на вопрос, вывод, приводятся документы, схемы, таблицы;

- приводятся решения задач и ситуаций с выводами;

- в конце приводится список используемых  источников в соответствии с требованиями;

- ставится дата выполнения работы и подпись студента;

- оставляются чистые листы для рецензий преподавателей.

После ответов на вопросы приводиться перечень используемых источников, который оформляется по следующим принципам:

- в начале указываются федеральные Законы, Постановления Правительства, стандарты, справочники, основная и дополнительная литература; все источники нумеруются по порядку;

- в списке литературы указываются фамилия и инициалы авторов, полное наименование без кавычек, место издания, издательство, год издания.

В конце работы ставиться подпись студента и дата выполнения работы. Работа предоставляется на заочное отделение образовательного учреждения (ГБПОУ НСО «СГФК») в установленные графиком сроки или в сроки согласованными по личном у заявлению.

Титульный лист оформляется двумя способами:

- для работы, составленной в тетради (приложение 1);

- для работы, выполненной печатным способом (приложение 2)

Работа оценивается «зачет» или «незачет». Студент, получивший работу с оценкой «зачет», внимательно знакомиться с рецензиями и, с учетом замечаний преподавателя (ей), дорабатывает отдельные вопросы с целью углубления знаний. Работа с оценкой «незачет» выполняется заново.

Выбор варианта контрольной работы

Контрольная работа выполняется по варианту, который определяется по  последней цифре шифра студента (номера зачетной книжки).

Вариант 1

- Понятие о скважине, ее элементы, классификация скважин по назначению.

- Типы, основные параметры и конструкция буровых вышек.

- Решить практическое задание данного варианта.

Вариант 2

- Основные этапы строительства скважин.

- Физико-механические свойства горных пород. Дать определение

- Решить практическое задание данного варианта

Вариант 3

- Технологические функции бурового раствора при бурении скважин.

- Подготовительные работы к бурению скважин.

- Решить практическое задание данного варианта.

Вариант 4

- Использование воды в качестве бурового раствора. Преимущества, недостатки, область применения.

- Способы бурения. Достоинства, недостатки и область применения отдельных методов (привести в качестве примера не более 2-х методов).

- Решить практическое задание данного варианта.

Вариант 5

- Шарошечные долота, область применения, и их конструкция.

- Типы буровых растворов.

- Решить практическое задание данного варианта.

Вариант 6

- Назначение, устройство лебедки буровой установки.

- Назначение, типы, параметры и конструкция буровых насосов.

- Решить практическое задание данного варианта.

Вариант 7

- Классификация породоразрушающего инструмента по назначению и характеру разрушения породы

- Назначение и основные элементы бурильной колонны.

- Решить практическое задание данного варианта.

Вариант 8

  - Конструкция, типоразмеры, преимущества, недостатки и область применения алмазных коронок.

  - Методы монтажа и транспортировки буровых установок

    - Решить практическое задание данного варианта.

Вариант 9

- Классификация и назначение скважин

- Конструкция типоразмеры, правила эксплуатации и выбраковки талевого каната.

- Решить практическое задание данного варианта.

Вариант 10

- Основные параметры бурового раствора

- Назначение и основные элементы обсадной колонны

- Решить практическое задание данного варианта.

Практическое задание

Произвести расчет частоты вращения породоразрушающего инструмента.

Частота вращения породоразрушающего инструмента определяется по формуле, об/мин:

| 60V n = ––––– (D | (1) |
| --- | --- |

где D – наружный диаметр, м; V - окружная скорость, м/с.

Рекомендуемые значения окружной скорости для различных типов породоразрушающего инструмента приведены в табл.1

Таблица 1 – рекомендуемые значения окружной скорости (V)

| Тип породоразрушающего инструмента | Окружная скорость, м/с |
| --- | --- |
|  | Категория пород по буримости |
|  | I-IV | V-VII | VIII-X | XI-XII |
| Твердосплавные коронки: ребристые резцовые самозатачивающиеся | 1,0-1,5 | 0,8-1,6 0,6-1,5 |  |  |
| Алмазные коронки: однослойные импрегнированные |  | 1,5-3,0 | 1,0-2,0 2,5-5,0 | 2,0-3,0 |
| Лопастные долота | 0,8-1,6 |  |  |  |
| Шарошечные долота | 0,8-1,4 | 1,0-1,4 | 0,6-1,0 | 0,5-0,6 |

Таблица 2 - Варианты заданий

| № варианта | Категория пород | Окружная скорость (V), м/с | Диаметр долота (D), м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I-IV | 1,0-1,5 | 0,093 |
| 2 | VIII-X | 1,0-2,0 | 0,076 |
| 3 | XI-XII | 2,0-3,0 | 0,059 |
| 4 | V-VII | 0,8-1,6 | 0,093 |
| 5 | I-IV | 0,8-1,6 | 0,114 |
| 6 | VIII-X | 2,5-5,0 | 0,076 |
| 7 | V-VII | 1,5-3,0 | 0,093 |
| 8 | VIII-X | 0,6-1,0 | 0,059 |
| 9 | I-IV | 0,8-1,4 | 0,114 |
| 10 | XI-XII | 0,5-0,6 | 0,059 |

Примечание: Значения окружной скорости (V) брать максимальные. Пример: в таблице указано значение:1,0-1,5 следовательно, берем 1,5.

Рекомендации по решению задачи.

Решение задачи начинается с выбора номера варианта задания. По последней цифре зачетной книжки определяем вариант (левый столбец таблицы 2).

Частота вращения породоразрушающего инструмента определяется по формуле (1).

Необходимо согласно своему варианту произвести расчет.

Пример решения задачи по 1 варианту:

Дано:

D -0.093 м

V – 1.5 м/с

Подставляем данные в формулу (1)

60*1.5

n = –––––     =   308,1 об/мин

3,14*0,093

Наш ответ: 308.1 об/мин.

Приложение 1

Оформление титульного листа домашней контрольной работы, выполненной в тетради

Приложение  2

Оформление титульного листа домашней контрольной работы, выполненной печатным способом на формате А4

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Новосибирской области

«Сибирский геофизический колледж»

Заочное отделение

Домашняя контрольная работа

| По дисциплине (ПМ, МДК, разделу МДК) | ПМ. 01 Ведение технологических процессов буровых работ МДК 01.01 Основы технологии буровых работ раздел 3 Бурение скважин на твердые полезные ископаемые |
| --- | --- |
|  | указать наименование |

| Выполнил (Ф.И.О.) |  |
| --- | --- |
| студент группы | ТТ-19з |
| специальности | 21.02.12 |
|  | код |
| Технология и техника | разведки |
| месторождений | полезных ископаемых |
|  | наименование |
| дата выполнения |  |
| подпись студента |  |
| дата поступления работы на заочное |
| отделение |
| Оценка (зачтено/незачтено) |  |
| Ф.И.О. преподавателя |  |
| дата проверки |  |
| подпись преподавателя |  |

2019

# Text boxes

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение  Новосибирской области

«Сибирский геофизический колледж»

Заочное отделение

Домашняя контрольная работа

| ПМ. 01 Ведение технологических процессов буровых работ МДК 01.01 Основы технологии буровых работ раздел 3 Бурение скважин на твердые полезные ископаемые |
| --- |
| (указать номер, наименование) |
| Студента группы | ТТ-19з | курса | 1 |
| Ф.И.О. (полностью) |  |
| Шифр |  |  |  |
| Специальность | 21.02.12 Технология и | техника разведки |  |
|  | месторождений | полезных ископаемых |  |
| указать код и наименование специальности |
| Дата выполнения работы |  |  |
| Дата поступления работы на заочное отделение |  |  |
| Оценка (зачтено/незачтено): _____________ Дата проверки ____________ Ф.И.О. преподавателя__________________ |